## Slide 1: 12 Gjenanskaffelsesverdi

## Slide 2: 12 Gjenanskaffelsesverdi
Markedsverdi – salg
Investeringsverdi – eie fortsatt
Gjenanskaffelsesverdi – miste
  Aktuell også bl.a. ifm regnskap for spesielle bygg og anlegg
Også kalt gjenervervsverdi, utgifter til attkjøp
Kostnadsrelatert, dvs. ikke direkte knyttet til «nytten» av eiendommen
Ulik teknisk verdi, fordi gjenanskaffelsesverdi er knyttet til knippe av rettigheter
Notes: Begrepet er aktuelt å bruke for deler av en eiendom, og særlig for bygninger og anlegg på en eiendom. Begrep er også aktuelt å bruke i forbindelse med regnskap for en hel eiendom der det ikke finnes relevante markeder, for eksempel spesialbygg til offentlige formål. Sykehus er et typisk eksempel. Andre eksempel er ikke-kommersielle idrettsanlegg og bygninger for religionsutøvelse.

## Slide 3: Definisjon (RICS 2014)
… depreciated replacement cost (DRC) The current cost of replacing an asset with its modern equivalent asset less deductions for physical deterioration and all relevant forms of obsolescence and optimisation.
Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi er dagens kostnad ved å erstatte en eiendel med en tilsvarende, moderne eiendel, med fradrag for fysisk slitasje og alle relevante former for foreldelse og optimering.

## Slide 4: Framgangsmåte
Analyser eieren eller den potensielle eieren
Vurder hvordan eieren vil utnytte eiendommen
Vurder hvilken funksjon den tapte eller skadede delen har for eieren
Finn hvordan denne funksjonen mest hensiktsmessig kan erstattes
Finn kostnadene ved den alternative løsningen
Fradrag for slitasje, foreldelse og optimering
Notes: Altså tre objekter: Eiendommen som tapes, eieren og eiendommen (objektet) som kan erstatte det tapte.

## Slide 5: Eksempel
Du skal finne gjenanskaffelsesverdien av en låve på et landbrukseiendom. Eiendommen har 70 daa dyrka mark og ligger i et korndistrikt på Østlandet. Låven er bygd i 1935. Den inneholder plass til tolv melkekyr, fire kalver, tolv griser og tre hester. Det er videre lagringsplass til høy og innvendige siloer til surfôr. Det er også lagringsplass til redskap i to etasjer. Bygningen har imidlertid ikke porter, gulv, kjørebroer osv. som er dimensjonert for de maskinene og redskapene som er aktuelle å bruke på et gårdsbruk i dag, og bygningen er heller ikke veldig godt egnet som lager eller lignende.
Du står overfor følgende utfordring: Akkurat hva er en «tilsvarende, moderne eiendel»? Slike bygg blir ikke satt opp lenger. Du må i så fall spørre deg hvordan bygningen vil bli brukt framover. For å svare på det må du se for deg en bestemt eier eller eiertype. Først da kan du vurdere hvordan bygningen vil bli brukt, og ut fra det hva som er en «tilsvarende, moderne eiendel».

## Slide 6: Eksempel forts. – hvilken funksjon?
En eldre låve på et mindre landbrukseiendom på Østlandet vil neppe bli brukt til husdyrformål. Noen eiertyper kan imidlertid være interessert i å bruke den til å stalle opp familiens egne hester for fritidsformål. Den typen eiere bor vanligst nær et tettsted. I så fall kan det hende at det gamle låven dekker en funksjon som stall og tilhørende funksjoner.
Andre eiertyper bruker bare låven som lagerbygg og/eller garasje.
Andre igjen bruker låven til hold av noen få sauer for å holde kulturlandskapet oppe.
Enkelte eiere bruker låven til det den var bygd for: noen få kuer og kalver, et par hester og noen griser, for eksempel kombinert med å drive publikumsrettet virksomhet på eiendommen.

## Slide 7: Eksempel forts. – hvordan erstatte funksjonen?
For eiertypene som bruker låven til egne hester, vil en «tilsvarende, moderne eiendom» være en mindre stallbygning.
For dem som bruker låven som lagerbygg/og eller garasje, vil en «tilsvarende, moderne eiendom» kanskje være et kombinert lager og garasje.
For dem som bruker låven til sauene sine, kan en «tilsvarende, moderne eiendom» være et temmelig enkelt skur til sauene og litt vinterfôr.
For eiertypen som driver med publikumsrettet virksomhet av type «inn på tunet», vil en «tilsvarende, moderne eiendom» kanskje være at funksjonene deles på flere, separate bygninger.

## Slide 8: Kostnader og fradrag
I prinsippet alle nødvendige kostnader, inkludert
  Prosjektering
  Søknadsprosesser
  Administrasjon
  Omlegging av veier, osv.
«Nedskrevet» innebærer fradrag, nytt kan ha
  Bedre funksjon, beliggenhet, osv.
  Lavere driftskostnader mv