## Slide 1: 15 Utviklingseiendom – tomter

## Slide 2: 15 Utviklingseiendom – tomter
Verdi avhenger av
  Markedet
    Du må ha et tilstrekkelig godt marked for at tomta skal ha verdi
  Eiendomsretten (knippet av rettigheter)
    Du må ha hånd om et tilstrekkelig knippe av rettigheter for å kunne utvikle tomta
  Myndighetsregulering
    Myndighetene må ha regulert eiendommen og på andre måter lagt til rette for utvikling slik at utvikling blir mulig og lønnsom

## Slide 3: Markedsanalyse
Tomt har verdi fordi den gir mulighet til å dekke et behov i et framtidig marked
Markedsanalyse blir aktuell, f.eks.
  Hvordan vil markedsprisene, for eksempel for nye boliger, sannsynligvis utvikle seg?
  Hvor raskt kan markedet absorbere det økte tilbudet fra eiendommen?
    Over hvor mange år må du regne med at prosjektet vil strekke seg?
  Hvilken utvikling er den mest lønnsomme for eiendommen?
    Er det boliger for førstegangsetablerere, barnefamilier eller seniorer det er sterkest etterspørsel etter?

## Slide 4: Trendanalyse vs. strukturell analyse
Trendanalyse forlenger dagens trender på kort sikt
Strukturell analyse ser lenger fram i tid og tar hensyn til utvikling, f.eks.
  Eksisterende og kommende etterspørsel, for eksempel:
    Hva er forventet demografisk utvikling i de ulike aldersgruppene i boligmarkedet?
    Hvordan vil det lokale næringslivet utvikle seg?
    Hva slags lokaler vil næringslivet etterspørre i framtida?
  Eksisterende og kommende tilbud, for eksempel:
    Hvilke andre boligprosjekt som vil komme?
    Hva forventes av konverteringsprosjekt?
    Hvilke eiendommer vil falle ut av markedet?

## Slide 5: Eiendom
Omfatter eiendommen det nødvendige arealet?
Har eiendommen tilstrekkelig adkomst?
Er det negative servitutter som begrenser mulighetene?
Er eiendomsretten organisert på en måte som gjør utvikling mulig?
Har infrastrukturen nødvendig kapasitet?
Notes: Se boka for utdyping av punktene

## Slide 6: Myndighetsregulering
Juridisk bindende rammer
Andre føringer som påvirker utviklingsmulighetene og derved tomteverdien

## Slide 7: Offentlige føringer
Føringer som ikke er formelt juridisk bindende for eiendommen på linje med reguleringsplaner mv
Statlige planbestemmelser og –retningslinjer
  Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
    Større muligheter nær kollektivtransport
    Reduserte potensialet for andre eiendommer
  Forvaltning i strandsonen (2011)
    Større muligheter for for eiendom i strandsonen utenom Oslo-regionen
Regional planlegging
  F.eks. Regionalplan for Jæren har hatt stor betydning

## Slide 8: Planer, registreringer med mer utenom formelle systemer
Veiledende plan for offentlig rom (VPOR)
  Ingen formell forankring i plansystemet, men svært stor praktisk påvirkning der slike eller lignende planer finnes
Lokale listeføringer av verneverdige bygg
  Viktig signal om muligheten til vesentlig endring av bygningsmassen
Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON)
  Overhode ingen formell status, men har hatt stor praktisk betydning for eiendommer i berørte områder

## Slide 9: Kommuneplanen
Setter av kommunens arealer til ulike formål, der hovedgrupperingen er (PBL § 11-7)
  Bebyggelse og anlegg
  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
  Grønnstruktur
  Forsvaret
  Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
  Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
Notes: Jeg forutsetter at studentene tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om plansystemet på andre måter enn her – dette er kun helt overfladiske betraktninger i forhold til verdsetting.

## Slide 10: Underformål
F.eks. under «bebyggelse og anlegg»
… boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder.

## Slide 11: Reguleringsplan
Bestemmer hvordan eiendommen kan endres fra dagens bruk
  Tidsbegrenset gyldighet for visse virkninger, f.eks. anledning til å ekspropriere for å gjennomføre
Vurder om reguleringsplanen er i tråd med dagens ønsker i kommunen
  Hvis ikke:
    Mulighet for mer gunstig regulering?
    Risiko for at kommunen omregulerer til en mindre gunstig regulering?

## Slide 12: Eksempel på kartdel av reguleringsplan
Kilde: Planinnsyn Frogn kommune.

## Slide 13: Grad av utnytting
Angir mulig mengde bebyggelse
I nyere reguleringsplaner:
  Bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA): tillatt BRA (T-BRA).
  Jf. T-1459 Grad av utnytting og Norsk Standard 3940:2012 Areal- og volumberegning av bygninger
  Ofte i prosent av tomtestørrelsen: %-BYA eller %-BRA

## Slide 14: Bruksareal i forbindelse med grad av utnytting
Illustrasjon av forskjellig grad av utnytting i forhold til tomtearealet. Bruksarealet er likt, selv om tomtestørrelsen er forskjellig. Kilde: Veilederen Grad av utnytting.

## Slide 15: Rekkefølgekrav
Betingelser som må være oppfylt på visse tidspunkter
  Gjennomført, eller av og til at finansiering er sikret
Typisk
  Krav om trafikale løsninger
    gangveier, broer, rundkjøringer, møteplasser osv.
  Krav om opparbeidelse av lekeplasser, parker osv.
  Krav om sosial infrastruktur, for eksempel barnehager og skoler
Knyttet til visse tidspunkter, vanligvis
  Igangsettelsestillatelse (IG) eller midlertidig brukstillatelse

## Slide 16: Utbyggingsavtaler
Definisjon i PBL§ 17-1
  avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan
Regulerer typisk håndtering av rekkefølgebestemmelser
  F.eks. at utvikler yter bidrag eller naturalia (bygger selv), kommunen forplikter seg til en viss framdrift
Variasjon mellom kommuner og mellom prosjekter i innhold og valg av samarbeidsmodeller

## Slide 17: Teknisk byggeforskrift (TEK)
Angir hvordan det skal bygges
Revideres med jevne mellomrom
Endringer har betydning for hvordan en tomt kan bebygges
  F.eks. påvirker krav til universell utforming mulighetene på en bratt tomt

## Slide 18: Markedsverdi
Tomt er en mulighet, men ingen plikt til å utvikle en ferdig eiendom
Tomter er realopsjoner
Varierer mer i verdi enn ferdige eiendommer

## Slide 19: Varierende verdi
Lønninger utgjør omtrent halvparten av utviklingskostnadene
  Lønninger varierer lite med eiendomsprisene
  Bidrar til at lønnsomheten av å utvikle en tomt varierer mer enn priser på ferdigstilt eiendom
Realopsjon
  En tomt som ikke lar seg lønnsomt utvikle i dag har verdi i form av et potensial for en framtidig lønnsom utvikling
  Jo mer verdien av ferdig eiendom varierer, desto større verdi har dette potensialet
    Risiko i markedet for ferdige prosjekter øker tomteverdiene

## Slide 20: Prisindekser
Finnes ingen prisindekser på tomter pr 2017
  Svært varierende egenskaper
  Relativt få salg og tynt marked
  Store variasjoner i betingelsene rundt salgene
  Samlet virkning: vanskelig å lage prisindekser for tomter

## Slide 21: Bolig og hytte
Lignende tomter
I områder med lignende priser på ferdig utviklet eiendom
  Kan være bedre å sammenligne med objekter ett stykke unna, dersom prisnivåene på ferdig eiendom er like
Lik grad av byggemodenhet, dvs. kommet likt i forhold til bl.a.
  Regulering /rammetillatelse /igangsettelsestillatelse
  Opparbeidelse av infrastruktur

## Slide 22: Justeringer
Forventet utsikt og solforhold
Egnethet for bebyggelse (grunnforhold, kostnad ved adkomst, tomteutforming osv.)
Størrelse
Avstand til naboer
Beliggenhet i gate/vei (ytterst/innerst; over/under)
Plassering av bygningsmasse; plassering av uteplasser/hage på tomta

## Slide 23
Vær varsom med rene «matematiske» justeringer
  Manglende infrastruktur til en kostnad på kr 500 000 medfører ikke nødvendigvis en tilsvarende endring i tomtas verdi
Tomtestørrelsen har ofte liten betydning dersom den ikke påvirker hvordan tomta kan bebygges

## Slide 24: Tomtebelastning som sammenligningsgrunnlag
Verdien av tomte er ofte temmelig proporsjonal med hvor mye gulvareal det er tillatt å bygge
Måler derfor tomteverdi som kr/m2 tillatt utbygging (T-BRA)
Nøkkeltallet kalles tomtebelastning

## Slide 25: Arealmål
Pass på å bruke samme sammenligningsgrunnlag for alle objektene
  BRA
  S-BRA
    Brutto/netto-faktor, dvs. hvor stor andel av T-BRA som er mulig å selge i det ferdige prosjektet
  BTA (dvs. noe større areal enn BRA)

## Slide 26: Sammenlignbare salg
Er nødvendig infrastruktur på plass?
Hvor store kostnader for infrastruktur må utbygger forvente å ta på seg?
Er det rekkefølgebestemmelser som ikke utbygger selv kan håndtere direkte eller via utbyggingsavtaler?
Hvor lang tidsperiode forventes utbyggingen å strekke seg over?
Hvor store er kostnadene for tilrettelegging av tomta: rivekostnader osv.
Usikkerhet om forurensning i grunnen, arkeologiske funn osv.
Hvordan er risikofordelingen mellom utbygger og selger?

## Slide 27: Sammenlignbare salg forts.
På hvilket tidspunkt er prisen egentlig avtalt?
  Den kan være fastsatt i en tidligere opsjonsavtale eller en betinget kjøpsavtale.
Er betalingsstrukturen sammenlignbar?
  Det kan være avtalt trinnvise oppgjør for eksempel knyttet til utbyggingstakt.
Hvordan var konkurranseforholdet mellom kjøper og selger?
Avviker forutsetningene fra definisjonen av markedsverdi?
  F.eks. kommuner selger av og til tomter til underpris for å legge til rette for utvikling, tilgodese mer eller mindre verdig trengende utviklere (for eksempel idrettslag) osv.
Gjelder transaksjonen overdragelse av eiendommen eller eiendomsselskapet?
  I siste tilfelle må du vurdere hvordan dette påvirker prisen.

## Slide 28: Justeringer – Eksempel
Anta at du skal verdsette en eiendom som er regulert til utbyggingsformål. Tomtestørrelsen er på 13,2 daa. Gjeldende regulering er til 40 leiligheter i leilighetsbygg med underliggende P-kjeller. T-BRA er 5000 m2. Du regner med en brutto–nettofaktor på 80 %, det vil si at prosjektet har en S-BRA på 4000 m2.
Via ditt nettverk har du klart å kontrollere informasjon om tre relativt nylige salg i lignende områder i utkanten av denne større byen. I det ene er det betalt kr 3500 per S-BRA, det andre 4500 og det tredje 5000. Etter en gjennomgang av de ulike faktorene i disse tre transaksjonene gjør du følgende justeringer (den detaljerte begrunnelsen for hvert objekt er utelatt her):
Det første salget har positive og negative elementer som du samlet vurderer til å være like det objektet du skal vurdere. Kr 3500 også etter samlet justering.
Det andre har nesten like betingelser, men bedre beliggenhet. Du justerer erfaringsmessig og skjønnsmessig ned til kr 3000 per m2 S-BRA.
Det tredje har et langt mer gunstig oppgjørsstruktur for eiendomsutvikleren. Du justerer for dette til kr 4000 per m2 S-BRA.
Gjennomsnittet blir kr 3500 per m2 S-BRA. Ut fra dette vurderer du utviklingseiendommen til kr 3500 per m2 S-BRA, det vil si en totalverdi på kr 14 000 000

## Slide 29: Residualmetoden: tomtebelastning som investeringstilnærming
Når sammenlignbare salg knapt finnes
Verdi av ferdig objekt minus samtlige utviklingskostnader
  Fordeling av brutto tomtebelastning mellom tomteeier og utvikler

## Slide 30: Prognoser
Der utviklingspotensialet ligger fram i tid
Vær varsom med rene trendframskrivinger!
  Nær kontinuerlig prisoppgang siden 1993 gir ikke det beste grunnlaget for langsiktige prognoser

## Slide 31: Prosjektkostnader
Ord med ulik betydning i ulike sammenhenger
Bruker ofte en annen, og grovere, inndeling ifm verdsetting enn de som brukes bl.a. i forbindelse med entreprise
  Jf. NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

## Slide 32: Residualmetoden uten periodisering. Eksempel
Tomt regulert til boligformål. Tall i salgbare BRA. Kilde: Basalerapporten 2016-2 (2. kolonne) og opplysninger fra en utvikler i januar 2017 (3. kolonne).

## Slide 33: Detaljerte kalkyler kan være mindre treffsikre
Det er lett å glemme enkelte utgiftsposter
Det er lett å undervurdere de uforutsette hendelsene
De sannsynlige kjøperne spesifiserer vanligvis ikke kalkylene så detaljert

## Slide 34: Alle utgifter – også de uforutsette
Eksempel på utgifter som vanligvis behandles som «uforutsette» i enklere residualkalkyler

## Slide 35: Residualmetoden med periodisering – kontantstrømmetoden
Forenklet kontantstrømmetode. Alle tall i slutten av året og i verdifaste beløp
Prosjekter med lang tidshorisont
Gjør de forenklinger og «feil» som kjøperne gjør dersom du skal finne markedsverdien

## Slide 36: Deler av tomt
Som ikke kan utvikles i seg selv
Ved tap: Differansebetraktning
Hvordan påvirker teigen hva som kan bebygges på tomta?
Hvordan er teigen brukt, og hvordan kan bruken tilpasses?

## Slide 37: Hvordan påvirkes bebyggelsen?
Grad av utnytting angitt som % av tomteareal?
Hver kvadratmeter av tomt gir like stort tomtepotensial
Dvs. temmelig lik verdi dersom tomta er ubebygd
Ved bebygd tomt
  Kan restpotensialet utnyttes? (marked, fysisk, juridisk osv.)
  Tilsvarende vurdering som for justering for ubebygd potensial ved sammenlignbare salg-metoden
  Husk kontrollspørsmålet: Hvorfor er ikke potensialet allerede utnyttet?
Er tomta allerede fullt bebygd vil et tap bare påvirke mulighet for gjenoppbygging ved eventuell skade

## Slide 38: Hvordan er teigen brukt
Vesentlig for resteiendommen, eller ligger delen «brakk»?
Oppholdsdelen av hagen?
Til parkering der det er knapt med parkeringsdekning?
Kan eieren tilpasse seg ved å flytte anvendelsen?
  Sitte et annet sted?
  Parkere på annen del av eiendommen?
  Osv.

## Slide 39: Tillegg til eksisterende tomter
Differansebetraktning ikke direkte relevant for markedsverdien
  Teigen «hører ikke til» en spesiell eiendom
  Dersom teigen passer spesielt godt til akkurat en eiendom, vil ikke selger oppnå verdien som teigen har for akkurat denne eiendommen dersom teigen markedsføres på vanlig måte
    Legg teigen ut på finn.no og se hva som skjer!
    Markedsverdien kan være veldig lav, selv om verdien er høy for akkurat en eiendom

## Slide 40: Vanskelig tilfelle - eksempel
En eier vurderte å selge en teig tomteareal som i praksis bare kunne benyttes av en bestemt tilliggende boligeiendom. For å ha et grunnlag for salget innhentet eieren to takster. Oppdraget var å vurdere tomtas markedsverdi.
Det ene taksten kom fram til markedsverdi på kr 300 000, den andre til omtrent 14 millioner. Differansen skyldes ulik vurdering av om det var sannsynlig at boligeiendommen ville bli utviklet eller ikke.
Notes: 13,6

## Slide 41: Investeringsverdi
Enkel tomt med kort tidshorisont temmelig enkel
  Residualmetoden uten diskontering
  Må naturligvis ha god kunnskap om kostnader og verdi som ferdig prosjekt
Lengre tidsperspektiv
  Inntekter, utgifter og risiko langt mer usikre
  Ekte usikkerhet: Vi kan rett og slett ikke vite!
    Framtiden er ofte langt mer usikker enn det vi tror
    Ingen tror det kommer noen «krise» - før krisen kommer
    Og da glemmer vi fort, og tror ikke det kommer en ny krise
Tomt har opsjonsegenskaper (realopsjon)
Svært vanskelige vurderinger
  Men de bør/må gjøres likevel av eierne og de potensielle investorene
Notes: Bankkrisen i Norge overgangen 80-90-tallet. Tilsvarende fastighetskrisen i Sverige noen år etter. Tilsvarende finanskrisen 2008 (osv.)